АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.04.2014 года    №  39

х. Украинский

«Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения на территории

Алейниковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Алейниковского сельского поселения, администрация Алейниковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Алейниковского сельского поселения  (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике муниципальных правовых актов Алейниковского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Алейниковского сельского поселения Венжега Е.А.

Глава Алейниковского

сельского  поселения                                                                       Е.А.Венжега

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                  Алейниковского сельского поселения

от 24.04.2014 года № 39

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АЛЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А

2014 год

Состав схемы водоснабжения и водоотведения Алейниковского  сельского поселения на период до 2024г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения Алейниковского  сельского поселения включает  в себя:

1.Общие положения.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения.

3. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

4. Общую характеристику сельского поселения.

5.Схема водоснабжения поселения

а) технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа;

б) направления развития централизованных систем водоснабжения;

в) баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

6. Схема водоотведения включает в себя следующие разделы:

а) существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа;

в) прогноз объема сточных вод;

г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов  системы водоотведения;

д) экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Алейниковского  сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения   Алейниковского сельского поселения   Россошанского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

Основные термины:

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления Алейниковского сельского поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселения гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2. Органы местного самоуправления поселения в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

3. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Алейниковского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения;

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2024 года.

4. Общая характеристика сельского поселения

Алейниковское сельское поселение расположено в северо-восточной части Россошанского муниципального района Воронежской области. Административным центром поселения является хутор Украинский, расположенный в 14 км от административного центра г. Россошь. Территория поселения граничит с 4 сельскими поселениями и двумя муниципальными районами, а именно: на севере граничит с Подгоренским муниципальным районом, на северо-востоке – с Павловским муниципальным районом, на юго-востоке – со Старокалитвенским сельским поселением, на юге – с Евстратовским сельским поселением, на западе – с Новопостояловским сельским поселением, на северо-западе – с Поповским сельским поселением.

Общая площадь территории поселения согласно приложению к Закону Воронежской области от 15.10.2004 N 63-ОЗ (ред. от 19.10.2009) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» составляет 19231,82 га.

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области от 15.10.2004 №63-ОЗ (ред. от 19.10.2009 N 130-ОЗ) «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области», составляет 19231,82 га, в том числе площадь х. Украинский – 221,20 га, с. Алейниково – 82,92 га, х. Архангельск – 67,77 га, х.  Бабки – 41,70 га, х. Верхний Киев – 67,07 га, х. Вершина – 33,30 га, х. Водяное 32,97 га, х. Иванченково – 63,12 га, х. Иголкино – 12,26 га, х. Иловка – 22,54 га, х. Каменев – 4,65 га, х. Мирошников – 51,27 га, с. Нижний Карабут – 248,21 га, х. Никоноровка – 22,40 га, х. Павловка – 1,42 га, х. Субботино – 35,04 га.

Общая численность населения сельского поселения в соответствие с паспортом муниципального образования по состоянию на  2009 г. - 1450 человек.

Выписка из реестра «Административно-территориального устройства Воронежской области» (2009г.)

| № п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до адм. центра поселения | до адм. центра района |
| 26.2 | Алейниковское сельское поселение |  | 1516 |  |  |
| 26.2.1 |  | хутор Украинский | 570 | Центр | 14 |
| 26.2.2 |  | село Алейниково | 213 | 5 |  |
| 26.2.3 |  | хутор Архангельск | 61 | 13 |  |
| 26.2.4 |  | хутор Бабки | 31 | 1 |  |
| 26.2.5 |  | хутор Верхний Киев | 51 | 4 |  |
| 26.2.6 |  | хутор Вершина | 21 | 2 |  |
| 26.2.7 |  | хутор Водяное | 33 | 7 |  |
| 26.2.8 |  | хутор Иванченково | 15 | 2 |  |
| 26.2.9 |  | хутор Иголкино | 3 | 4 |  |
| 26.2.10 |  | хутор Иловка | 20 | 7 |  |
| 26.2.11 |  | хутор Каменев | 6 | 3 |  |
| 26.2.12 |  | хутор Мирошников | 5 | 10 |  |
| 26.2.13 |  | село Нижний Карабут | 423 | 17 |  |
| 26.2.14 |  | хутор Никоноровка | 54 | 6 |  |
| 26.2.15 |  | хутор Павловка | 5 | 7 |  |
| 26.2.16 |  | хутор Субботино | 5 | 2 |  |

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 2009 г.).

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 24,3 | 24,3 | 24,5 |
|  | в том числе: |
|  | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
|  | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
|  | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 560 | 555 | 555 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 15,6 | 16 | 16,2 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м | 4,9 | - | - |
|  | в том числе: |
|  | - муниципального | тыс.кв.м | - | - | - |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |
|  | водопроводом | % | 41,07 | 41,40 | 41,40 |
|  | канализацией | % |  |  |  |
|  | горячим водоснабжением | % |  |  |  |
|  | газоснабжением | % | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - природным газом | % | 29,1 | 37,8 | 51,53 |
|  | - сжиженным газом | % | 70,9 | 62,2 | 48,47 |
|  | ваннами и душем | % |  |  |  |
|  | центральным отоплением | % |  |  |  |
| 6. | Количество семей, имеющих право на получение субсидий по услугам ЖКХ | ед. | 4 | 3 | 1 |
| 7. | Сумма субсидий, выплачиваемх населению по услугам ЖКХ | тыс. руб. | 15,8 | 6,2 | 3,6 |

На территории поселения располагаются многоквартирные жилые дома. Их характеристики представлены в таблице.

| Наименование | Кол-во, шт. | Этажность | Общее кол-во квартир/комнат | Общая площадь, тыс.кв.м | Кол-во жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом | 3 | 2 | 34 | 1,7 | 79 |

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Алейниковском сельском поселении Россошанского муниципального района.

| Наименование учреждения | Адрес учреждения | Единицы измерения | Емкость учреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| МОУ Алейниковская ООШ | с. Алейниково, ул. Кирова, 48 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 320/40 |
| школа-интернат при МОУ Алейниковская ООШ | с. Алейниково, ул. Кирова, 48 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 35/30 |
| МОУ Нижнекарабутская ООШ | с. Нижний Карабут, ул. Школьная, 2 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 150/29 |
| МОУ Украинская ООШ | х. Украинский, ул. Садовая, 1 | Кол. проект. мест/фактическая загрузка | 100/44 |
| Спортивные залы |
| Спортзал при МОУ Алейниковская ООШ | с. Алейниково, ул. Кирова, 48 | площадь, кв.м | 162 |
| Спортзал при МОУ Нижнекарабутская ООШ | с. Нижний Карабут, ул. Школьная, 2 | площадь, кв.м | 162 |
| Плоскостные спортивные сооружения |
| Спортивная площадка при МОУ Алейниковская ООШ | с. Алейниково, ул. Кирова, 48 | Площадь, га | 0,446 |
| Спортивная площадка при МОУ Нижнекарабутская ООШ | с. Нижний Карабут, ул. Школьная, 2 | Площадь, га | 0,118 |
| Спортивная площадка при МОУ Украинская ООШ | х. Украинский, ул. Садовая, 1 | Площадь, га | 0,107 |
| Библиотеки |
| Библиотека с/ф №5 | с. Алейниково, ул. Кирова, 48 | Кол.мест/кол. томов | 30/5169 |
| Библиотека с/ф №31 | х. Украинский, пл. Молодёжная, 1 | Кол.мест/кол. томов | 10/4966 |
| Библиотека | с. Нижний Карабут, ул. Центральная, 28 | Кол.мест/кол. томов | 25/3916 |
| Учреждения клубного типа |
| Сельский дом культуры | с. Алейниково, ул. Кирова, 48 | Кол-во мест | 130 |
| Сельский клуб | х. Украинский, пл. Молодёжная, 1 | Кол-во мест | 70 |
| Сельский дом культуры | с. Нижний Карабут, ул. Центральная, 28 | Кол-во мест | 300 |
| Учреждения здравоохранения |
| ФАП | х. Украинский, пл. Молодёжная, 3/8 | Посещ./смена | 10 |
| ФАП | с. Алейниково, ул. Кирова, 48а | Посещ./смена | 9 |
| ФАП | с. Нижний Карабут, ул. Центральная, 20 | Посещ./смена | 10 |
| Отделения связи, почта |
| Отделение связи, почта | с. Алейниково, ул. Кирова, 36 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | х. Украинский, пл. Молодёжная, 6 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | с. Нижний Карабут, ул. Центральная, 28 | Кол-во | 1 |
| Опорные пункты охраны порядка |
| Опорный пункт охраны правопорядка | х. Украинский, пл. Молодёжная, 6 | Кол-во | 1 |
| Административные здания |
| Администрация сельского поселения | х. Украинский, пл. Молодёжная, 6 | Кол-во | 1 |
| Предприятия торговли |
| Магазины | с. Нижний Карабут, ул. Центральная, 24 | Кол-во/Торг. площадь, м2 | 1/121,1 |
| Магазин | с. Алейниково, ул. Кирова, 34 | Кол-во/Торг. площадь, м2 | 1/89,2 |
| Магазин | с. Алейниково, ул. Кирова, 48б | Кол-во/Торг. площадь, м2 | 1/30 |
| Магазин | х. Украинский, пл. Молодёжная, 4 | Кол-во/Торг. площадь, м2 | 1/139,3 |

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Донецко-Донского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является турон-коньякский водоносный комплекс.

Турон-коньякский водоносный горизонт используется совместно с апт-сеноманским водоносным горизонтом, занимает обычно водораздельные пространства. Воды гидрокарбонатно кальциевого, хлоридно-гидрокарбонатно-кальциевого и смешанного типа.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. В среднем за год всем потребителям отпущено – 120 тыс.м3, в том числе населению – 80 тыс.м3, на коммунально-бытовые нужды – 20 тыс.м3.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р.Дон. По восточной границе протекает р.Дон. У с.Мирошников берет свое начало р.Малая Меженка, левый приток р.Черная Калитва. В 4,3 км к западу от с.Славянка протекает водоток без названия местами пересыхающий.

Характеристика водотоков

| №№ п\п | Название водотока | Исток | Куда впадает | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устье | на каком расстояние от устья, км |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дон | г.Новомосковск Тульская область | Азовское море | - | 1870 |
| 2 | Малая Меженка | У х.Мирошников | Черная Калитва, лв | 21 | 20 |
| 3 | Б/н, в 4,3 км к З от с.Славянка | У х.Субботино | - | - | 4,9 |

Долина реки  Дон – пойменная: шириной 1.4 км. Средняя глубина  - 2,8 м, преобладающая скорость течения — 0,5 м/с. Скорость течения в межень увеличивается до 0,6-1,2 м/с. В половодье она достигает 2,5-3,0 м/с. На плесах где глубина 2-3 м, скорость падает до 0,3-0,4 м/с. Весеннее половодье начинается в период с 20 февраля по 12 апреля. Пик половодья обычно приходится на 8 апреля. Продолжительность половодья около 50 суток. Весенний подъем уровня воды проходит интенсивно (до 1,2-2,0 м/сут). Спадает вода значительно медленнее. Самая ранняя дата появления ледовых образований относится к 23 октября, поздняя — 5 января. Замерзает р.Дон через 10-12 дней после появления первых ледовых образований. Толщина льда может достигать от 41 до 78 см.

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основными особенностями водного режима рек являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

На территории имеется несколько небольших озер.

Во многих оврагах устроены пруды. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

5.Схема водоснабжения поселения

а)Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

Характеристика систем централизованного водоснабжения населённых пунктов поселения

Хутор Украинский

Хутор Украинский является административным центром Алейниковского сельского поселения. Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности.

Общественно-деловой центр сформировался в центральной части населенного пункта. Застройка улиц преимущественно двухсторонняя.

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками и многоквартирными домами. Кварталы жилой застройки имеют правильную форму.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются администрация поселения, предприятие торговли, отделение связи,  школа,  ФАП, клуб и т.д.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ИП Скорик и ООО «Алейниковское».

В х. Украинский из скважин вода насосами подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки.   На сети два пожарных гидранта. Общая протяженность водопроводных сетей составляет   14,95    км. На скважине установлена система автоматизированного управления.

Село Алейниково

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками и многоквартирными домами. Жилая застройка тяготеет к линейной форме.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются предприятие торговли, отделение связи,  школа,  ФАП, СДК и т.д.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ООО «Алейниковское».

Рекреационная зона представлена парком в центральной части населенного пункта.

В с. Алейниково из скважины вода насосами подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки.   На сети два пожарных гидранта. Общая протяженность водопроводных сетей составляет   3,2    км. На скважине установлена система автоматизированного управления.

Село Нижний Карабут

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Жилая застройка тяготеет к линейной форме.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагаются предприятие торговли, отделение связи,  школа,  ФАП, СДК и т.д.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями КХ «Возрождение».

Рекреационная зона представлена сквером в центральной части населенного пункта.

Коммунально-складская зона представлены складами и подсобными помещениями КХ «Возрождение»

В с.Нижний Карабут из скважин вода насосами подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки.   На сети два пожарных гидранта. Общая протяженность водопроводных сетей составляет   8    км.

Хутор Архангельск, хутор Иловка, хутор Павловка, хутор Водяное, хутор Иголкино

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Жилая застройка тяготеет к линейной форме.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Централизованное водоснабжение -отсутствует

Хутор Бабки, хутор Верхний Киев, хутор Вершина, хутор Мирошников, хутор Субботино

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Жилая застройка тяготеет к линейной форме.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Зона с особыми условиями использования представлена кладбищем.

Централизованное водоснабжение –отсутствует

Хутор Каменев, хутор Никоноровка

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Кварталы жилой тяготеют к линейной форме.

Централизованное водоснабжение -отсутствует

Хутор Иванченково

Жилые зоны представлены одноэтажными, малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Жилая застройка тяготеет к линейной форме.

Общественно-деловые зоны

На территории общественно-деловой зоны располагается церковь.

Зоны сельскохозяйственного использования представлены землями, занятыми пастбищами, сенокосами.

Производственные зоны в населенном пункте представлены территориями ИП Лязгин.

Зона с особыми условиями использования представлена кладбищем.

Централизованное водоснабжение -отсутствует

1.8.3.3.  Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Алейниковского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

На территории Алейниковского сельского поселения располагаются  башни Рожновского, артезианские скважины.

.

1.9.1.1. Водоснабжение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Алейниковского сельского поселения лежит на Администрации сельского поселения и на других эксплуатирующих организациях.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

По данным, выданным Администрацией СП, служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок – 20шт; пожарных гидрантов – 6шт; артезианских скважин – 6 шт;  водонапорных башен объёмом от 25 м3 – 6 шт; сетей протяженностью 26,15 км. Общая производительность водозаборов составляет 311 м3/сут. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

На территории Алейниковского сельского поселения действуют 6 водозаборов.

Характеристики сооружений  источников водоснабжения сведены в таблицу:

| Населенный пункт | Количество башен Рожновского/ проектная мощность шт./м3/сут | % технического износа | Год постройки | Количество водозаборных скважин/ проектная мощность, шт./м3/сут | % технического износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Алейниково | 1/200 | 60 | 1974 | 1/9,084 | 60 |
| с.Нижний Карабут | 3/200 | 60 | 1967 | 1/9,084 | 60 |
| х.Никоноровка (недействующие) | 1/200 | 60 | 1988 | 1/9,084 | 60 |
| х.Украинский | 2/200 | 60 | 1982 | 2/9,084 | 60 |

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ-6. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

-  территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;

-  не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

-  здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

-  в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-  водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

-  все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая, что бурение скважин производилось в период с 1965 по 1972 годы и износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Так же на сети установлены водоразборные колонки.

Сети водопровода выполнены из полиэтилена, асбеста, чугуна и металла,  диаметр трубопровода варьируется от 76 до 300  мм. Общая протяженность сети составляет 26,15 км. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическая норма водопотребления составляет 140 литров на человека в сутки.

Необходимо проводить расширение сети водопровода для 100% охвата всех жилых районов поселения.

- Централизованное горячее водоснабжение  на территории Алейниковского  сельского поселения отсутствует .

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Алейниковского сельского поселения лежит на Администрации сельского поселения и на других эксплуатирующих организациях а именно: МУП ЖКХ г.Россоши «Химик» на основании «Договора о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование» от «10» февраля 2011 года.

Ресурсоснабжающая организация

Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения является МУП ЖКХ г.Россоши «Химик», выполняющие работы и оказывающие услуги в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения  ;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятия имеют лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия МУП ЖКХ г.Россоши «Химик» с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых   МУП ЖКХ г.Россоши «Химик» осуществляется по квитанциям.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению

- Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

- Отсутствие зон санитарной охраны либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

б).Направление развития централизованных систем водоснабжения.

Основные демографические показатели вероятного прогноза численности Алейниковского СП

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 1450 | 1329 | 1204 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. % | 241 17% | 239 18% | 205 17% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. % | 820 56% | 718 54% | 662 55% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. % | 389 27% | 372 28% | 337 28% |

2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Алейниковского сельского поселения базируются на основе существующей системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности согласно проектным мероприятиям генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения - централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение

в)Баланс водоснабжения и потребления питьевой ,технической воды

Определение расчетных расходов воды

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут. ,   где

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Алейниковское СП, население 1,450 тыс.чел | 0,079 1,371 | 300 230 | 23,70 315,33 | 28,44 378,40 |
| Поливочные нужды | 1,450 | 70 | 101,50 | 121,80 |
| Итого |  |  | 440,53 | 528,64 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде на инвестиционные объекты необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Для расчёта принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселения являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

Система водоснабжения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем 90%, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети для водоснабжения площадок нового строительства.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно реконструкции водопроводных сетей, замены арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Фактическая норма водопотребления составляет 140 литров на человека в сутки

д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

В настоящий момент  узлами коммерческого учета оснащены 50%  частных домовладений и 70% учереждений социального и культурно-бытового обслуживания  В установке водомерных узлов нуждается водозаборное сооружение

е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа;

ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- к концу расчетного срока вся жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый мало- и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Алейниковское СП, население 1,204 тыс.чел | 23,70 258,75 | 28,44 310,50 |
| Поливочные нужды | 84,28 | 101,14 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 28,25 | 33,89 |
| Итого | 394,98 | 473,97 |

перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Расходы воды по зонам водоснабжения

|  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Кол-во Чел. | Среднесут. расход воды м /сут. | Максимальный сут. расход воды м /сут. | Поливочные нужды | Коммунально-бытовые предприятия | Итого |
| х.Украинский | 570 |  |  |  |  | 224,01 |
| Нижний Карабут | 423 |  |  |  |  | 166,24 |
| Алейниково | 213 |  |  |  |  | 83,71 |
| Итого | 1206 | 23,70 258,75 | 28,44 310,50 | 101,14 | 33,89 | 473,97 |

о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

Требуемая мощность водозаборных сооружений х.Украинский -224 м3\сут

Требуемая мощность водозаборных сооружений с.Нижний Карабут -170м3\сут

Требуемая мощность водозаборных сооружений с.Алейниково -84 м3\сут

Необходим Анализ эапасов воды

г) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Предусмотреть установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующей водопроводной сети в точках подключения новых районов, а также водопроводов, нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей (согласно Плану социально-экономического развития и благоустройства Алейниковского сельского поселения на 2011 год).

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Реконструкция системы водоснабжения для проектируемого детского сада.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Алейниковского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1.Водоснабжение |
| 1.1 | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии. | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей. 2 6 км | Первая очередь |
| 1.3 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | Расчетный срок |
| 1.4 | Реконструкция системы водоснабжения для проектируемого детского сада. | Первая очередь |
|  | исследования химического состава подземных вод | Первая очередь |
|  | внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; | Первая очередь |

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и     модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-линейный характер вдоль транспортных магистралей. В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной селитебной территории.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Водоснабжение в сельском поселении осуществляется от 6 (и) артезианских скважин. Количество функционирующих  водонапорных башен  Рожновского  -  6 шт. Протяженность сетей  - 26,15 км, Износ водопроводных сетей - 90 %.

Значительная часть сельского населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения.

Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:

- слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с 
поверхности;

- отсутствием зон санитарной охраны колодцев ввиду повышенной плотности застройки в не канализованной (оснащенной выгребами) части населенных мест;

- отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (недропользователи).

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- Соблюдение зон санитарной охраны  на  действующих  водозаборах.

- Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды.

- Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния.

- Строительство  централизованной  системы  водопровода.

- Установка средств очистки на действующих водозаборах.

6.Схема водоотведения

А)существующее положение в сфере водоотведения поселения

Система централизованной канализации в Алейниковском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на полигон ТБО Россошанского района.

Б) Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

В)  прогноз объема сточных вод

сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Алейниковское СП, население 1,450 тыс.чел | 0,079 1,371 | 300 230 | 23,70 315,33 | 28,44 378,40 |
| Итого |  |  | 339,03 | 406,84 |

Водоотведение

Проектные решения

Проектные решения канализации Алейниковского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого Генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения

Нормы и расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Алейниковское СП, население 1,204 тыс.чел | 23,70 258,75 | 28,44 310,50 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 28,25 | 33,89 |

расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам;

Расходы стоков по зонам водоснабжения

|  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Кол-во Чел. | Среднесут. расход воды м /сут. | Максимальный сут. расход воды м /сут. |  | Коммунально-бытовые предприятия | Итого |
| х.Украинский | 570 |  |  |  |  | 177 |
| Нижний Карабут | 423 |  |  |  |  | 131 |
| Алейниково | 213 |  |  |  |  | 66 |
| Итого | 1204 | 23,7 258,75 | 28,44 310,5 |  | 33,89 | 372,83 |

Расходы стоков от инвестиционных объектов необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Требуемая мощность очистных сооружений х.Украинский -177  м3\сут

Требуемая мощность очистных сооружений с.Нижний Карабут -131 м3\сут

Требуемая мощность очистных сооружений с. Алейниково -66 м3\сут

Г) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Схема канализации

Система канализации в  сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Проведение мероприятий по сокращению объёмов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

- Проектирование и монтаж системы водоотведения для проектируемого детского сада.

Другие предложения

.     Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Алейниковского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| 2.Водоотведение |
| --- |
| 2.1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. | Первая очередь |
| 2.2 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь Расчетный срок |
| 2.3 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. | Первая очередь |
| 2.4 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для проектируемого детского сада. | Первая очередь |
|  | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. С.Алейниково производительностью в 66 м3/сут |  |
|  | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. сНижний Карабут производительностью 131 м3/сут |  |
|  | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. х.Украинский производительностью 177 м3/сут |  |
|  | Строительство сетей канализации -26 км |  |

Д)  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы и водоотведения

### Состояние поверхностных вод

Водный бассейн сельского поселения представлен реками Дон и Малая Меженка, водотоком без названия, озерами и прудами.

Качественный состав воды рек и водоемов формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования поверхностных вод являются: литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов. Самоочищающая способность реки Дон – умеренная. Самоочищающая способность для остальных рек района – пониженная.

Основными антропогенными источниками загрязнения рек и водоемов поселения являются поверхностные воды с территории населенных пунктов, включая производственные. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

# Основным способом, предотвращающим негативное влияние инфраструктуры населенных пунктов на водные ресурсы, является искусственная биологическая очистка (ИБО). На территории сельского поселения в настоящее время очистных сооружений хозяйственно бытовых сточных вод нет. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой на ТБО.

Следует отметить, что только простым использованием очистных сооружений проблему рационального использования и охраны водных ресурсов решить нельзя, поэтому создание замкнутых систем водопользования является в настоящее время одним из основных инженерно - экологических направлений водохозяйственной деятельности. Внедрение систем оборотного водоснабжения позволяет снизить забор воды из источника (потребление), снизить или ликвидировать сброс нагретых вод и загрязняющих веществ, а также сократить капитальные вложения на строительство объектов водоснабжения и канализации и удельные капиталовложения на  водопотребление.

Гидротехнические сооружения

В поселении имеются гидротехнические сооружения, для нормального функционирования которых необходимо иметь разработанные правила эксплуатации и проводить мониторинг за состоянием ГТС.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков и водоемов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- Строительство современных очистных сооружений.

- Строительство централизованной системы водоотведения.

- Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и производственной застройки в населенных пунктах.

Соблюдение правил водоохранного режима на водосборах поселения

Графическая часть  схемы  холодного  водоснабжения  ( приложение 1)